| Obligaciones del Patrón en la NOM-033-STPS-2015 y Formatos para su Cumplimiento |
| --- |
| Obligaciones | Tipo de Comprobación | Criterio de Aceptación | Observaciones | Riesgos |
| 5.1 Identificar los espacios confinados en donde se requiere el acceso del trabajador para realizar cualquier tipo de actividad. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que identifica los espacios confinados en donde se requiere el acceso del trabajador para realizar cualquier tipo de actividad. | Este requerimiento se cumple mediante un listado que indica los espacios confinados del centro de trabajo donde se requiere el acceso del trabajado |  |
| 5.2 Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos previo al acceso de los trabajadores, realizado por personal capacitado específicamente para ello, que contemple, según aplique, los riesgos por atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como los relativos a las actividades por desarrollar, de conformidad con lo que dispone el Capítulo 7 de la presente Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que:  Clasifica el espacio confinado y cuenta con un análisis de riesgos previo al acceso de los trabajadores, que contempla, según aplique, los riesgos por atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como los relativos a las actividades por desarrollar,  Realiza un muestreo para determinar la existencia o inexistencia de una atmósfera peligrosa, previo al inicio de los trabajos en el espacio confinado, de acuerdo con lo establecido por el numeral 8.4 de la presente Norma;  Toma como referencia para realizar la clasificación de los espacios confinados, los valores límite de exposición determinados por la NOM-010-STPS-1999, o las que las sustituyan, así como la información de las hojas de datos de seguridad respectivas, con base en lo que señala la NOM-018-STPS-2000, o las que la sustituyan;  Clasifica en Tipo I o Tipo II los espacios confinados, a partir de los resultados del muestreo a que se refiere el numeral 7.2 de conformidad con lo que prevé la Tabla 1 de esta Norma, de la manera siguiente:  En Tipo I al espacio confinado en el que no existe riesgo por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, ni atmósferas explosivas o inflamables, y en el que las concentraciones de sustancias químicas peligrosas son inferiores al nivel de acción. Se clasificará el espacio confinado en este tipo si se cumplen los tres criterios de la Tabla 1 de la presente Norma, y  En Tipo II al espacio confinado que tiene el potencial de causar lesiones y/o enfermedades de trabajo, e incluso puede ser inmediatamente peligroso para la vida y la salud. En éstos se puede presentar una atmósfera peligrosa. Se clasificará el espacio confinado en este tipo si, al menos, se cumple uno de los criterios de la Tabla 1 de esta Norma;  Realiza un análisis de riesgos para cada espacio confinado donde se desarrollan trabajos, y para cada trabajo por efectuar en dichos espacios confinados;  El análisis de riesgos es elaborado por personal que cuenta con capacitación sobre análisis de riesgos en espacios confinados;  El análisis de riesgos considera, al menos, lo siguiente: La descripción de las( actividades por desarrollar; Los riesgos por atmósferas( peligrosas: o Asfixia, debido a deficiencia de oxígeno; o Incendio o explosión, por enriquecimiento de oxígeno o por sustancias con concentraciones con porcentaje mayor o igual que el 10% del límite inferior de inflamabilidad y/o explosividad, e o Intoxicación, con motivo de concentraciones de sustancias químicas peligrosas, conforme a la información de las hojas de datos de seguridad respectivas, de acuerdo con lo dispuesto por la NOM-018-STPS-2000, o las que la sustituyan;  Por los materiales que se introducen para efectuar las actividades;  Por los productos o desechos que se generan por el trabajo que se lleva a cabo;  Por áreas o procesos adyacentes en los que se manejen, procesen o almacenen sustancias tóxicas, y  Por las sustancias químicas peligrosas que contiene o contuvo el espacio confinado;  Los riesgos por agentes físicos: o Ruido; o Iluminación; o Vibraciones, y o Condiciones térmicas elevadas o abatidas;  Los riesgos por agentes biológicos, tales como la presencia de fauna nociva o agentes biológicos peligrosos;  Los riesgos mecánicos, eléctricos o neumáticos;  Los riesgos derivados de las actividades a desarrollar que contemplan, según aplique, lo siguiente: o La maquinaria, equipo, herramientas y materiales en el lugar de trabajo, con énfasis en las características y condiciones de seguridad y operación en que se deben encontrar; o Los peligros y factores de riesgo existentes por las actividades a desarrollar y los que se originen en las inmediaciones del espacio confinado por otras actividades, tales como conexión de la energía, operación de maquinaria o equipo, restablecimiento de flujo de sustancias, inundaciones, entre otras, y o La realización de trabajos en altura;  Los riesgos derivados de las características del espacio confinado, entre otros: o Por las condiciones en las que se encuentran las superficies del espacio confinado: inestables, húmedas, resbalosas, entre otras, y o Por la existencia de material granulado finamente dividido o de tal forma que pueda ocasionar el riesgo de hundimiento o inmersión en dicho material;  El tiempo estimado de duración de las actividades por desarrollar;  El tiempo máximo de permanencia del trabajador en el espacio confinado, y  Las posibles situaciones de emergencia que puedan presentarse durante el desarrollo de los trabajos en el espacio confinado;  El análisis de riesgos considera los casos en los que un espacio confinado clasificado inicialmente como Tipo I, puede convertirse en un espacio confinado Tipo II, como consecuencia de las actividades que en él se desarrollan;  El análisis de riesgos está:  Disponible para los trabajadores que participan o realizan actividades en espacios confinados, y  Aprobado y firmado por el patrón, o su representante, y el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo;  El análisis de riesgos se revisa, actualiza o modifica cuando:  Se introducen herramientas, equipo o sustancias nuevas;  Se modifican las condiciones del interior del espacio confinado;  Ocurrió un incidente o accidente, o  Se detecta algún riesgo no previsto en los procedimientos de seguridad, y  A partir del resultado del análisis de riesgos determina las medidas de prevención y control aplicables a los riesgos detectados, las cuales contemplan las medidas de seguridad establecidas en el Capítulo 9 de la presente Norma. |  | Grave |
|  | Física | El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que el análisis de riesgos está disponible para consulta de los trabajadores que participan o realizan actividades en espacios confinados. |  |  |
|  | Entrevista | El patrón cumple cuando, al entrevistar a los trabajadores seleccionados de acuerdo con el criterio muestral de la Tabla 2 del numeral 13.4, se constata que el análisis de riesgos está disponible para consulta de los trabajadores que participan o realizan actividades en espacios confinados |  |  |
| 5.3 Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de equipos y herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas, con base en lo establecido en el Capítulo 8 de esta Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que:  Cuenta con procedimientos de seguridad, actualizados, para:  Las actividades a desarrollar;  El uso de equipos y herramientas, y  El muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas;  El procedimiento de seguridad para las actividades a desarrollar en los espacios confinados considera lo siguiente:  Los mecanismos de comunicación entre el personal que realiza las actividades en el espacio confinado y el vigía;  La forma de mantener una atmósfera respirable, o de lo contrario, la obligatoriedad de utilizar equipo de protección respiratoria con línea de suministro de aire o equipo de respiración autónomo. Cuando se emplea un respirador con línea de suministro de aire se cuenta con un medio de respiración alterno para escape en caso de emergencia;  La información, en su caso, de las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas que se manejan, de conformidad con lo que establece la NOM-018- STPS-2000, o las que la sustituyan;  Las medidas específicas de seguridad por adoptar, adicionales a las que determina el Capítulo 9 de esta Norma;  Los criterios para evitar o interrumpir las actividades, cuando se compromete la seguridad o salud de los trabajadores;  El tiempo estimado de duración de las actividades por desarrollar y el tiempo máximo de permanencia;  La aplicación, antes del inicio de las actividades, de medios de bloqueo de flujo de sustancias, tales como los conducidos en tuberías y/o de energía, a través del uso de tarjetas y candados, así como de equipos o dispositivos, con base en lo señalado por la NOM-004-STPS-1999 y la NOM-029-STPS-2011, o las que las sustituyan, y  El plan de atención a emergencias y rescate para posibles trabajadores accidentados;  Los procedimientos de seguridad para el uso de los equipos y herramientas en las actividades que se desarrollan en espacios confinados consideran:  Las indicaciones del fabricante;  Las instrucciones para verificar su correcto funcionamiento;  El uso, manejo, limitaciones, revisión y mantenimiento del equipo de protección personal y la información sobre la capacidad o grado de protección que éste ofrece, así como las condiciones en las que no proporciona protección o donde no se use;  Las acciones por realizar antes, durante y después del uso del equipo de protección personal, para comprobar que continúa proporcionando la protección para la cual fue diseñado;  La verificación de que cuando el trabajador está expuesto a contaminantes del ambiente laboral, el equipo de protección personal que utilice esté diseñado para proteger al trabajador contra dicho agente;  El modo seguro de utilizar los equipos y herramientas;  La manera de realizar la descontaminación o desinfección del equipo de protección personal, según aplique, después de cada jornada de uso, conforme a las instrucciones del fabricante;  El mecanismo a seguir para reemplazar o reparar inmediatamente el equipo de protección personal cuando derivado de su revisión muestra algún deterioro, que impide su óptimo funcionamiento, y  La forma correcta de realizar el almacenamiento del equipo de protección personal, y en su caso, su disposición final, y  El procedimiento para el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas en el espacio confinado incluye lo siguiente:  El equipo de medición requerido para llevar a cabo el muestreo y monitoreo, que cumpla las características siguientes: o Ser de lectura directa; o Contar con alarma de peligro por la detección de una atmósfera peligrosa; o Estar protegido contra emisiones electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia, y o Ser a prueba de explosión o intrínsecamente seguro  La calibración del equipo de medición de lectura directa de conformidad con las instrucciones o manuales del fabricante;  Las pruebas de funcionamiento que realizan al equipo de medición de lectura directa, antes de su uso, a fin de comprobar su correcto desempeño, con base en las instrucciones del fabricante;  La forma de tomarse la muestra inicial, desde el exterior del espacio confinado;  La toma de muestras en varias zonas del espacio confinado, que incluyan, al menos, la parte superior, media y fondo del espacio confinado, a efecto de determinar: o El porcentaje de oxígeno; o El porcentaje del límite inferior de inflamabilidad y/o explosividad, y o Las concentraciones de contaminantes del ambiente laboral tóxicos, y  El tiempo y frecuencia para realizar el muestreo mientras se realiza el trabajo, conforme lo que él determinó, de acuerdo con el análisis de riesgo, para los espacios Tipo I, y el muestreo y monitoreo continuo tratándose de los espacios clasificados como Tipo II. | Esta disposición se cumple cuando el patrón cuenta con la garantía del fabricante o un certificado emitido por éste, que indiquen que el equipo cumple con las características señaladas en este numeral. |  |
|  | Física | El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que los procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar; el uso de equipos y herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas están disponibles para los trabajadores involucrados en las actividades en espacios confinados. |  |  |
|  | Entrevista | El patrón cumple cuando, al entrevistar a los trabajadores seleccionados de acuerdo con el criterio muestral de la Tabla 2 del numeral 13.4, se constata que los procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar; el uso de equipos y herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas están disponibles para los trabajadores involucrados en las actividades en espacios confinados. |  |  |
| 5.4 Disponer de un plan de trabajo específico para realizar trabajos en espacios confinados, conforme a lo que prevé el numeral 8.5 de la presente Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que:  Dispone de un plan de trabajo específico para realizar trabajos en espacios confinados, y  El plan de trabajo para llevar a cabo las actividades en el espacio confinado contiene lo siguiente:  La descripción de la actividad por desarrollar;  El nombre del responsable de los trabajos y del vigía;  El nombre de los trabajadores que intervienen en la actividad, y que cuentan con la capacitación requerida para efectuar los trabajos, de conformidad con lo que dispone el Capítulo 11 de la presente Norma;  El tiempo estimado para realizar la actividad, señalando la hora de inicio y término;  El lugar donde se desarrolla la actividad;  La autorización requerida para realizar los trabajos, con base en lo establecido en el numeral 8.6 de esta Norma;  Los riesgos determinados conforme a lo que prevé el numeral 7.5, de la presente Norma;  El equipo de protección personal y los equipos, maquinaria, herramientas de trabajo que se requieran para realizar la actividad;  Las medidas de seguridad que se requieran, de acuerdo con los riesgos que se puedan presentar al desarrollar el trabajo, y  Los procedimientos de seguridad para realizar las actividades. |  |  |
| 5.5 Expedir autorizaciones por escrito a los trabajadores, para la realización de trabajos en espacios confinados, conforme a lo que determina el numeral 8.6 de esta Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que:  Expide autorizaciones por escrito a los trabajadores, para la realización de trabajos en espacios confinados, y  La autorización para desarrollar trabajos en espacios confinados contiene lo siguiente:  La identificación, ubicación y la clasificación del espacio confinado;  La fecha y hora de vencimiento de la autorización, que sólo es válida hasta por un turno de trabajo, la autorización se actualiza para cada turno adicional que se requiera;  Los riesgos identificados, de conformidad con el análisis de riesgos, a que alude el Capítulo 7 de esta Norma;  La verificación de que se realizó el aislamiento del espacio confinado considerando, según aplique: o El sellado y/o desconexión de las fuentes de energía, fluidos, entre otros; o El bloqueo de los equipos o dispositivos eléctricos, con base en lo determinado por la NOM- 029-STPS-2011, o las que la sustituyan, y o El bloqueo mecánico de equipos, herramientas, conforme a lo que señala la NOM-004-STPS-1999, o las que la sustituyan;  Las lecturas iniciales de las concentraciones en el espacio confinado, realizadas previo al inicio de las actividades, que indican: o El porcentaje de oxígeno; o El porcentaje del límite inferior de inflamabilidad y/o explosividad, y o Las concentraciones de sustancias tóxicas;  La frecuencia para realizar el muestreo mientras se realiza el trabajo, de acuerdo con lo determinado por él, para los espacios Tipo I, y el muestreo y monitoreo continuo tratándose de los espacios clasificados como Tipo II;  La verificación de que el trabajador cuenta con la capacitación requerida para efectuar los trabajos, y sobre la identificación y control de peligros y riesgos;  Los procedimientos de emergencia y la ubicación del equipo de primeros auxilios y/o rescate;  El equipo de protección personal requerido, de conformidad con el riesgo al que están expuestos los trabajadores;  Las instalaciones, herramientas y/o equipos eléctricos a prueba de explosión que se requieran, en su caso;  El tiempo máximo de permanencia del trabajador en el espacio confinado determinado con base en el análisis de riesgos;  La hora de entrada y salida del (los) trabajador(es);  El visto bueno del médico o del responsable de los trabajos sobre la aptitud física del trabajador que ingresará al espacio confinado;  El nombre y firma del vigía;  El nombre y firma del responsable de los trabajos, y  El nombre y firma de la persona que autoriza los trabajos |  | Grave |
| 5.6 Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados, de acuerdo con lo determinado por el Capítulo 9 de esta Norma. | Física | El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que:  Adopta para realizar trabajos en espacios confinados las medidas generales de seguridad siguientes:  Señaliza la entrada a todos los accesos a los espacios confinados en los que se estén realizando trabajos, conforme a lo dispuesto por la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan; Grave  Delimita y controla el acceso al espacio confinado;  Coloca de forma visible, a la entrada a dicho espacio, la autorización que se haya emitido para la realización de los trabajos correspondientes;  Cuenta con mecanismos de comunicación entre el personal que realiza las actividades en el espacio confinado y el vigía;  Provee a los trabajadores de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura; cuando existe el riesgo de caída de altura, de acuerdo con lo que establece la NOM-009-STPS- 2011, o las que la sustituyan;  Proporciona a los trabajadores, como mínimo arnés y línea de rescate para poder extraerlos en caso de emergencia, de forma que estos elementos no constituyen un factor de riesgo, y si así lo determina el análisis de riesgos;  Realiza las actividades de soldadura o corte de conformidad con lo previsto por la NOM-027-STPS-2008, o las que la sustituyan;  Cumple con lo que determina la NOM-029-STPS-2011, o las que la sustituyan, cuando se realizan actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas dentro del espacio confinado;  Dota a los trabajadores de equipos portátiles para detectar deficiencia de oxígeno, atmósferas inflamables o explosivas, y concentración de contaminantes del ambiente laboral químicos, con base en lo siguiente: o Para espacios confinados Tipo I, al menos a uno de los trabajadores. En los casos en que laboran simultáneamente varios grupos de trabajo, con condiciones ambientales distintas, dota al menos a un trabajador de cada grupo, con dichos equipos portátiles, y o Para espacios confinados Tipo II, se les proporciona a todos los trabajadores;  Utiliza instalaciones, herramientas, luminarias y equipos eléctricos a prueba de explosión, en los espacios confinados donde potencialmente existe presencia o residuos de sustancias inflamables o explosivas;  Emplea, en su caso, luminarias de tipo personal con tensiones de seguridad de bajo voltaje, hasta 24 volts;  Comprueba, en su caso, que se cuenta con sistemas de tierras o elementos para drenar la electricidad estática de los equipos y de los trabajadores, en los espacios confinados donde existe riesgo de incendio o explosión;  Utiliza equipo de protección respiratoria con línea de suministro de aire o equipo de respiración autónomo, así como el equipo de protección personal adicional con el nivel mayor de protección, de acuerdo con el análisis de riesgos que dispone el numeral 7.4 de esta Norma, cuando no pueda darse cumplimiento a la comparación indicada en el inciso o) de este numeral;  Mantiene una atmósfera respirable por medio de sistemas de ventilación natural o forzada y, cuando esto no es posible, utiliza equipo de protección respiratoria con línea de suministro de aire o equipo de respiración autónomo, de conformidad con lo establecido por los numerales 9.2, 9.3 y 9.4;  Cancela la autorización para realizar los trabajos una vez que éstos terminan o se suspenden, en este último caso las actividades sólo se reanudan cuando el responsable de los trabajos verifica que se mantienen las condiciones que indica la autorización, con base en lo que prevé el numeral 8.6 de la presente Norma;  Interrumpe y prohíbe los trabajos cuando en el espacio confinado el porcentaje de inflamabilidad y/o explosividad es mayor o igual al 10% del límite inferior;  Prohíbe el acceso al espacio confinado a los trabajadores no aptos para realizar este tipo de actividad (que no tengan el visto bueno del médico o del responsable de los trabajos sobre la aptitud física);  Prohíbe que se realicen trabajos cuando no se cuenta con los procedimientos de seguridad; no se aplican las medidas de seguridad, no se cuenta con el equipo de protección personal necesario, no se cuenta con los materiales, herramientas o equipos necesarios para desarrollar la actividad o se presenta cualquier otra anomalía que compromete la seguridad de los trabajadores;  Prohíbe que los trabajadores excedan el tiempo máximo de permanencia indicado en la autorización correspondiente;  Prohíbe que se realice cualquier trabajo en espacios confinados de manera individual, y que su duración exceda un turno de trabajo u ocho horas;  Prohíbe que menores de 18 años y mujeres en estado de gestación realicen actividades en espacios confinados, y  Prohíbe que se introduzca maquinaria o equipos de combustión interna al interior de los espacios confinados;  Para realizar las actividades en forma segura en espacios confinados clasificados como Tipo II adopta medidas de control técnicas y/o administrativas que correspondan, y  Las medidas técnicas de control a que alude el numeral 9.2 de esta Norma comprenden, según apliquen, las siguientes:  Controla la atmósfera del espacio confinado mediante ventilación y/o purga;  Implementa, en su caso, un proceso de limpieza del espacio confinado;  Ubica los controles de los ventiladores a una distancia segura del espacio confinado;  Instala, en su caso, un dispositivo de advertencia audible para alertar de la ocurrencia de una falla en la ventilación;  Verifica, en su caso, que el sistema de ventilación no bloquea el acceso al espacio confinado o limita la comunicación entre el personal que realiza las actividades en el espacio confinado y el vigía;  Evita la recirculación de aire contaminado al interior del espacio confinado;  Prohíbe que la ventilación se realice a través del uso de oxígeno puro, y  Efectúa la medición de las concentraciones de la atmósfera del espacio confinado de acuerdo con el procedimiento para la toma de mediciones para detectar atmósferas peligrosas que señala el numeral 8.4, después de realizar la ventilación o purga. | Esta disposición se cumple cuando el patrón cuenta con la garantía del fabricante o un certificado emitido por éste, que indiquen que las instalaciones, herramientas, luminarias, equipos eléctricos son a prueba de explosión. | Grave |
|  | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que:  Realiza trabajos en espacios confinados, únicamente con trabajadores capacitados y autorizados para ello;  Dispone, en su caso, de instrucciones específicas para desarrollar trabajos en caliente, que incluyen las medidas de seguridad necesarias y las condiciones bajo las cuales no pueden realizarse;  Realiza el muestreo inicial de las concentraciones en la atmósfera del espacio confinado, conforme al procedimiento a que se refiere el numeral 8.4 de la presente Norma;  Realiza la comparación de las concentraciones existentes en el espacio confinado con los valores límite de exposición señalados por la NOM-010-STPS-1999, o las que la sustituyan, siempre y cuando se pueda realizar la medición con el equipo de lectura directa, con el objeto de verificar que éstas se encuentran por debajo del nivel de acción y permitan el desarrollo de las actividades de modo seguro, y  Establece los criterios para interrumpir los trabajos, cuando se presente alguna condición que pueda generar un riesgo El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que para las medidas técnicas de control:  Determina el método por utilizar para la ventilación y/o purga del espacio confinado, conforme al análisis de riesgos, el trabajo por realizar y las características del mismo, evitando contaminar otras áreas del centro de trabajo;  Establece los casos en los que se utiliza la ventilación continua,  Indica en el procedimiento de seguridad determinado en el numeral 8.2, de la presente Norma que se prohíbe que la ventilación se realice a través del uso de oxígeno puro, y  Verifica que los niveles de concentración se encuentran por debajo del nivel de acción, la concentración de oxígeno esté en el rango de 19.5% a 23.5%, y el porcentaje de inflamabilidad sea menor al 10% del límite inferior de inflamabilidad y/o explosividad. El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que en los espacios confinados Tipo II, donde no es posible mantener atmósferas respirables, adopta las medidas administrativas de control siguientes:  Revisa los tiempos de duración de las actividades, y en su caso, reprograma las actividades y/o redefine los tiempos de duración de los trabajos; y  Cuenta y da seguimiento a un programa de protección respiratoria, que contiene los elementos siguientes:  El registro de las mediciones de las concentraciones en el interior del espacio confinado;  El suministro de equipo de protección respiratoria de alta eficiencia, y en caso de la existencia de un alta concentración o una concentración inmediatamente peligrosa para la vida y/o la salud, equipo de respiración autónomo o respirador con línea de suministro de aire;  Las evaluaciones médicas del personal que requiere utilizar respiradores para el ingreso al espacio confinado, que permitan determinar: o La aptitud del trabajador para usar respiradores de presión negativa y positiva, según aplique; o La capacidad del trabajador para ver y oír advertencias, de conformidad con el sistema de comunicación y/o alarma con que se cuente, tales como: luces intermitentes, timbres o sirenas, entre otros; o La aptitud del trabajador para llevar a cabo las tareas asignadas, y o La existencia de cualquier enfermedad o anomalía que podrían dificultar el uso del equipo de protección respiratoria o el desarrollo de las actividades en el interior del espacio confinado;  Los criterios para la selección de los filtros y cartuchos, con base en lo dispuesto por la NOM-116-STPS-2009 y/o las normas mexicanas NMX-S- 002-SCFI-2004 y NMX-S-054- SCFI-2013, sobre respiradores, o las que las sustituyan;  El procedimiento de revisión de ajuste y prueba de hermeticidad de los respiradores;  Las instrucciones para el uso normal y en situaciones de emergencia de los respiradores;  Las instrucciones para revisar la calidad, cantidad y flujo del aire que deberá suministrarse al trabajador, en caso de utilizar equipos de respiración autónomo o respiradores con línea de suministro de aire;  Las instrucciones de mantenimiento, limpieza, desinfección, cuidado, almacenamiento, inspección, reparación, reemplazo y disposición final de los respiradores, y  La capacitación e información al personal que requiere utilizar equipo de protección respiratoria, que incluya las limitaciones para su uso. |  | Grave |
| 5.7 Designar a un responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigía, que cumplan con lo que señalan los numerales 9.5 y 9.6 respectivamente, de la presente Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que:  Designa a un responsable de los trabajos y, al menos, un vigía, y  El responsable de los trabajos y, el (los) vigía(s) cuentan con la capacitación requerida para realizar las funciones a que se refieren los numerales 9.5 y 9.6 respectivamente. |  |  |
|  | Física | El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que:  El responsable de los trabajos en el espacio confinado cumple con lo siguiente:  Asegura que el vigía, se ubique y permanezca en el exterior del espacio, en todo momento, mientras haya personal en el espacio confinado;  Comprueba antes del inicio de las actividades, según aplique, que se coloquen medios de bloqueo de energía, fluidos, presión, entre otras, por medio del uso de tarjetas y candados, así como de equipos o dispositivos, conforme a lo que establece la NOM-004-STPS-1999 y la NOM-029-STPS-2011, o las que las sustituyan;  Elabora y/o tramita la autorización para realizar los trabajos en espacios confinados, y la cancela una vez que éstos terminan o se suspenden;  Verifica, según aplique, que los trabajadores cuentan con el plan de trabajo y la autorización a que se refieren los numerales 8.5 y 8.6 de esta Norma, respectivamente, y que la autorización se coloca en la entrada del espacio confinado;  Supervisa que los trabajos se realicen de modo seguro, de acuerdo con lo previsto por la presente Norma;  Vigila que se evalúen durante el desarrollo de los trabajos las condiciones ambientales de los espacios confinados, con la finalidad de verificar que éstas permiten el desarrollo de las actividades de manera segura;  Verifica que se cuenta con los procedimientos de seguridad, a que alude el Capítulo 8 de esta Norma;  Comprueba que se realicen las pruebas o verificaciones a los equipos de medición antes de su uso;  Revisa que los recursos para la atención a emergencias están disponibles antes del inicio de los trabajos en el espacio confinado, y  Supervisa que se implemente el plan de atención a emergencias y rescate, y  El (los) vigía(s) de los trabajos en el espacio confinado cumple(n) con lo siguiente:  Permanece en todo momento durante la realización de los trabajos fuera del espacio confinado, junto a la entrada, en comunicación con el personal que realiza las actividades en el espacio confinado  Interrumpe los trabajos u ordena la evacuación del espacio confinado, cuando se presenta alguna condición que puede generar un riesgo grave o inminente, o cualquier otra que ponga en riesgo a los trabajadores o complica la salida de éstos;  Mantiene un control del número de trabajadores que ingresan al espacio confinado y comprueba que todos salen una vez que terminan las actividades;  Asegura que no se exceden los tiempos de permanencia en el espacio confinado, y  Alerta sobre la ocurrencia de una emergencia al responsable de los trabajos |  | Grave |
|  | Entreviste | El patrón cumple cuando, al entrevistar al responsable de los trabajos y, al (los) un vigía(s) se constata que:  El responsable de los trabajos en el espacio confinado cumple con lo siguiente:  Asegura que el vigía, se ubique y permanezca en el exterior del espacio, mientras haya personal en el espacio confinado;  Comprueba antes del inicio de las actividades, según aplique, que se coloquen medios de bloqueo de energía, fluidos, presión, entre otras, por medio del uso de tarjetas y candados, así como de equipos o dispositivos, conforme a lo que establece la NOM-004-STPS-1999 y la NOM-029-STPS-2011, o las que las sustituyan;  Elabora y/o tramita la autorización para realizar los trabajos en espacios confinados, y la cancela una vez que éstos terminan o se suspenden;  Verifica, según aplique, que los trabajadores cuentan con el plan de trabajo y la autorización a que se refieren los numerales 8.5 y 8.6 de esta Norma, respectivamente, y que la autorización se coloca en la entrada del espacio confinado;  Supervisa que los trabajos se realicen de modo seguro, de acuerdo con lo previsto por la presente Norma;  Vigila que se evalúen durante el desarrollo de los trabajos las condiciones ambientales de los espacios confinados, con la finalidad de verificar que éstas permiten el desarrollo de las actividades de manera segura;  Verifica que se cuenta con los procedimientos de seguridad, a que alude el Capítulo 8 de esta Norma;  Comprueba que se realicen las pruebas o verificaciones a los equipos de medición antes de su uso;  Revisa que los recursos para la atención a emergencias están disponibles antes del inicio de los trabajos en el espacio confinado, y  Supervisa que se implemente el plan de atención a emergencias y rescate, y  El (los) vigía(s) de los trabajos en el espacio confinado cumple(n) con lo siguiente:  Permanece en todo momento durante la realización de los trabajos fuera del espacio confinado, junto a la entrada, en comunicación con el personal que realiza las actividades en el espacio confinado;  Interrumpe los trabajos u ordena la evacuación del espacio confinado, cuando se presenta alguna condición que puede generar un riesgo grave o inminente, o cualquier otra que ponga en riesgo a los trabajadores o complica la salida de éstos;  Mantiene un control del número de trabajadores que ingresan al espacio confinado y comprueba que todos salen una vez que terminan las actividades;  Asegura que no se exceden los tiempos de permanencia en el espacio confinado, y  Alerta sobre la ocurrencia de una emergencia al responsable de los trabajos. |  | Grave |
| 5.8 Proveer iluminación al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades por desarrollar, que permita efectuar los trabajos en forma segura, mediante lámparas o equipo portátil y/o sistemas de iluminación | Física | El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que provee iluminación al interior de los espacios confinados, de conformidad con las actividades por desarrollar, que permite efectuar los trabajos en forma segura, mediante lámparas o equipo portátil y/o sistemas de iluminación |  |  |
| 5.9 Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido, con base en la clasificación del espacio confinado, el análisis de riesgos, y la actividad por desarrollar, conforme a lo dispuesto por la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que proporciona a los trabajadores el equipo de protección personal requerido, con base en la clasificación del espacio confinado, el análisis de riesgos, y la actividad por desarrollar conforme a lo dispuesto por la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. |  | Grave |
| 5.10 Disponer de un plan de atención a emergencias y rescate que contemple el rescate de posibles trabajadores accidentados, y que incluya el equipo necesario, de acuerdo con lo que establece el Capítulo 10 de esta Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que:  Dispone de un plan de atención a emergencias y rescate que contempla el rescate de posibles trabajadores accidentados, y que incluye el equipo necesario;  El plan de atención a emergencias y rescate considera las situaciones de emergencia que puedan presentarse durante los trabajos en el espacio confinado, detectadas en el análisis de riesgos, y  El plan de atención a emergencias y rescate contiene, al menos, lo siguiente:  El alcance del plan de conformidad con los trabajos que se realizan, el tipo de espacio confinado y el análisis de riesgos;  Las condiciones en las que el personal de emergencia y de rescate, tanto interno como externo, puede o no ingresar al espacio confinado;  El responsable de implementar el plan;  Los recursos humanos y materiales para su ejecución, señalando los nombres de los trabajadores designados y capacitados para la aplicación del plan, así como la función que cada uno tiene asignada;  La capacitación requerida de los trabajadores en relación con el contenido del plan que considera el tipo de espacio confinado;  El equipo de protección personal y de rescate requerido para la atención a emergencias;  El inventario de los recursos materiales requeridos y disponibles para enfrentar situaciones de emergencia, y  Los procedimientos para: o El alertamiento, en caso de ocurrir una emergencia; o La comunicación interna y externa en caso de ocurrir una emergencia, junto con el directorio de los servicios de auxilio para la emergencia (bomberos, hospitales y rescate), así como, en su caso, el directorio de los centros de información de manejo de sustancias químicas en casos de emergencia; o La interrupción del funcionamiento de la maquinaria y equipo; o La suspensión de las actividades; o El rescate de trabajadores accidentados; o La evacuación de los trabajadores que se encuentren en riesgo, de acuerdo con la(s) situación(es) de emergencia que puedan presentarse, incluidos los trabajadores y personas con discapacidad que no laboran en el espacio confinado y que se presuma se encuentran en riesgo; o Los primeros auxilios, y o La eliminación de los riesgos después de la emergencia, en su caso. |  | Grave |
| 5.11 Proporcionar información y capacitación a los trabajadores que realizan actividades en espacios confinados, de conformidad con el trabajo a desarrollar, su clasificación y el resultado del análisis de riesgos, con base en lo previsto por el Capítulo 11 de la presente Norma. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que:  Proporciona información y capacitación a los trabajadores que realizan actividades en espacios confinados, de conformidad con el trabajo a desarrollar, su clasificación y el resultado del análisis de riesgos;  La información que se proporciona a los trabajadores contempla el resultado del análisis de riesgos de cada uno de los espacios confinados;  A los trabajadores involucrados en la realización de actividades en espacios confinados se les proporciona capacitación, con énfasis en la prevención de riesgos, con base en el tipo de espacio confinado y las tareas asignadas, así como sobre el plan de atención a emergencias y rescate;  La capacitación y adiestramiento proporcionados a los trabajadores consiste en una instrucción teórica, entrenamiento práctico y evaluación de los conocimientos y habilidades adquiridos, y considera lo siguiente:  El contenido de la presente Norma, con énfasis en la aplicación de las medidas de seguridad;  Los peligros y riesgos presentes en el espacio confinado;  Los riesgos derivados de las propiedades de las sustancias químicas presentes en el espacio confinado;  Los efectos que pueden ocasionar la exposición a las sustancias químicas y los correspondientes peligros físicos y a la salud;  La forma de trabajar en forma segura, los procedimientos de seguridad y las autorizaciones requeridas para desarrollar la actividad;  La forma correcta de operar, revisar y resguardar, en su caso, los equipos de ventilación que se instalan o se utilizan para los trabajos en espacios confinados;  El programa de protección respiratoria, en su caso;  El uso del equipo de protección respiratoria, que incluye las limitaciones para su uso  El correcto uso del equipo de protección personal, conforme a lo que determina la NOM- 017-STPS-2008, o las que la sustituyan;  El uso, manejo y lectura de equipo de medición personal, y  La aplicación del plan de atención a emergencias y rescate, incluyendo la realización de simulacros sobre las posibles situaciones de emergencia que puedan presentarse, previstas en el análisis de riesgos;  De forma adicional a lo dispuesto en los numerales 11.2 y 11.3, al responsable y al vigía de los trabajos en espacios confinados, se les deberá capacitar, adiestrar y evaluar en los temas siguientes:  El procedimiento para el muestreo de las concentraciones de la atmósfera del espacio confinado;  La evaluación de las concentraciones obtenidas;  Los casos en los que se deberán suspender las actividades, y  Las acciones específicas que deberán desarrollar para la atención de emergencias y rescate;  A los trabajadores que sean miembros del equipo o brigada de rescate se les capacita de modo específico en el plan de atención a emergencias y rescate, con énfasis en el uso de equipo de protección personal y de rescate, así como en la aplicación de los procedimientos a que se refiere dicho plan, y  La capacitación y adiestramiento se refuerza por lo menos una vez al año o antes cuando se presenta cualquiera de las circunstancias siguientes:  Se introducen herramientas, equipo nuevo o se modifican las condiciones del interior del espacio confinado;  Ha ocurrido un incidente o accidente;  Se evidencia una operación insegura del equipo, o  Así lo sugiere la última evaluación aplicada a los trabajadores que realizan actividades en espacios confinados | La evidencia documental para dar cumplimiento a esta obligación son las constancias de competencias o habilidades laborales. |  |
|  | Registro | El patrón cumple cuando presenta evidencia de que cuenta con el registro sobre la capacitación y adiestramiento que proporciona a los trabajadores, el cual contiene, al menos, lo siguiente:  El nombre y puesto de los trabajadores a los que se les proporcionó;  La fecha en que se proporcionó la capacitación;  Los temas impartidos, y  El nombre del instructor y, tratándose de agentes capacitadores externos al centro de trabajo, el número de registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social |  |  |
| 5.12 Comprobar que los contratistas cumplan con lo señalado en la presente Norma, cuando el patrón convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en espacios confinados. | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que comprueba que los contratistas cumplen con lo señalado en la presente Norma, cuando el patrón conviene los servicios de terceros para realizar trabajos en espacios confinados | Esta disposición se cumple a través de un documento que contiene los aspectos a verificar señalados en el procedimiento para la evaluación de la conformidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 13.3 de esta Norma, o bien a través de un dictamen emitido por una unidad de verificación de que el tercero cumple con lo señalado en la presente Norma. |  |
| 5.13 Llevar los registros del personal autorizado para el desarrollo de los trabajos en espacios confinados; de su ingreso y salida de dichos espacios; de sus tiempos de permanencia, y del muestreo y/o monitoreo de su atmósfera. | Registro | El patrón cumple cuando presenta evidencia de que cuenta con los registros del personal autorizado para el desarrollo de los trabajos en espacios confinados; de su ingreso y salida de dichos espacios; sus tiempos de permanencia, y el muestreo y/o monitoreo de la atmósfera. |  |  |